HT-8080-2(B版)无线被动红外入侵探测器说明书

一、概述：

HT-8080-2(B版) 无线被动红外入侵探测器，由专用红外传感信号处理芯片、双元热释电传感器、菲涅尔透镜、数字编码发射电路、供电电源（AC/DC）组成，采用一体化设计，稳定可靠，抗干扰能力强。用于室内探测入侵者的人体红外热幅射，并将入侵信号通过无线传输的方式发射给报警主机。

二、功能简介：

1、探测警戒范围内的活动人体目标，发射数字编码信号，用无线传输方式触发主机报警。

2、发射电路采用高品质晶体，频率稳定不漂移，发射距离远。

3、PCB板采用双面孔化环氧板，主要部件采用贴片工艺，抗干扰能力强，误报率低。

4、采用自动温度补偿电路，保证探测灵敏度，探测距离远。

5、灵敏度分高、中、低三档调节，适用于不同场合。

6、抗干扰模式选择，避免因小动物的活动而造成的误报。

7、配专用万向节，探测角度自由调节，使用方便快捷。

8、可选配备用可充电池，平时涓流充电，交流停电自动切换直流供电。

三、技术参数：

交流（AC）：220V/50Hz  ±15%     备用电池：8.4V （选购）

静态电流：≤10mA                 发射电流：≤350mA

探测角度：110度                  工作温度：-10℃—35℃

探测距离：6-12米                 无线距离：3-10公里(开阔地)

灵 敏 度：三档探测距离选择       抗干扰模式选择：1／2选择（1—弱  2—强）

外观尺寸：122mm×66mm×56 mm

四、对码方法：

本探测器具有“对码”按钮，用于与主机对码。对码方法请参照主机的对码方法进行操作。

五、使用方法：

1、根据监控范围大小进行探测器灵敏度选择，灵敏度调节分高、中、低三档。

2、探测器装上万向节后安装在室内离地面高度1.8—2米的墙面上，调节万向节角度，使探测器探测窗口对准被监控场所，并拉出天线。相对于探测器的探测窗口横向运动的人体目标，探测灵敏度高，而纵向较差，安装时应注意选择适当位置。

3、探测器接通电源后，延时40秒进入警戒状态，此时如有人在被监控场所活动，指示灯亮约4秒并发射报警信号，触发主机报警。

4、探测器以周期探测发射的方式工作，第一次探测到人体目标入侵，发射报警信号，如果入侵者继续在被监控区域内活动，探测器就自动按间歇周期发射报警信号，确保报警及时、准确。

5、若探测器选配内置可充电池，将电池线插入电池插座上。（图二）

特别提示：通电后1小时内的探测间隔为8秒（便于安装测试）；1小时后自动进入省电模

式，探测间隔为40秒。

六、抗干扰模式选择：

插块插在弱（1）位置，红外探测对移动目标反应较快，抗干扰能力相对较差；

插块插在强（2）位置，红外探测对移动目标反应较慢，抗干扰能力较强。

若监控环境不好，如有小动物干扰、强气流流动等容易引起误报的场所，插在“强”位置。否则，插在“弱”位置。

七、模拟步行报警测试：

1、模拟入侵者在探测器的探测窗口覆盖范围内活动，当探测器处于警戒状态时，活动目标被探测到，探测器发射报警信号，触发主机报警。

2、测出最大有效范围，是否为所需的覆盖区，否则要调整探测器的放置位置或调节万向节角度，改变灵敏度调节插块的状态，从而调整探测器探测距离。

八、出厂设置：

探测灵敏度： 高         抗干扰模式：1（弱）

九、注意事项：

1、探测器切勿跌落、撞击，以免损坏内部器件。

2、勿将探测器直接对准太阳光。

3、勿将探测器装在通风口。

4、勿将探测器装在室外。

5、警戒区内不要有高大遮挡物。

6、警戒区内不要有产生高温的物体。

7、当安装探测器的场所环境温度超过35℃时，探测距离会缩短。

8、定期进行例行试验，发现故障及时排除，以免有盗情不报警。

特别提示!

●防盗报警系统必须由具备专业资质人员进行安装，并由有关安全保卫部门验收合格，方可投入正常使用！

●防盗报警系统是人防、物防的一个补充。技防、人防、物防（防盗门、防盗窗）一个不能少，请建立严密的保卫制度，配备值班保安人员，加强物防设施的建设，采用多手段全方位的安防监控系统。

●防盗报警系统作为一种先进的技术防范手段，能减少失窃、阻吓盗贼、减轻损失，但任何防盗产品都有其自身的局限性，不能完全保证没有财产损失。因此，防盗报警并非保险的替代品，请用户定期检查防盗产品的可靠性，继续对财产进行保险。本公司不对产品故障造成的财产损失担任何责任。

●不同等级的防范场所,应根据《安全防范工程技术规范》 (GB50348-2004），选用符合要求的防盗报警设备。

本公司提醒用户注意以下可能出现报警失败的原因：

●由于用户疏忽，没有将防盗系统布防或系统没有通电。

●由于用户对说明书的误解或误操作而导致系统不能正常工作。

●无线防盗报警系统在电波传播条件比较恶劣的场所， 可能造成无线信号无法正常传送，请定期检查无线传输的可靠性。

●用于传输报警信号的电话线路故障造成警情无法及时传送。

●由于入侵者具备技术能力，可以绕过报警探测器，使报警系统失灵，或在探测器防范区域外入侵，请用户根据不同的防范要求选择合适的探测器并根据实际情况认真调整好探测角度。

●被动式红外探测器的探测灵敏度会随环境温度的变化而变化，当防范区域的温度超过32℃时，探测距离会随温度的升高而下降，请用户注意认真检查探测器的工作情况，做好相应调整。

●任何电子元器件都有特定的使用寿命，建议本系统在使用3-5年后，请及时更新换代，确保防盗效果。

●用户如不同意以上的特别提示条款，可以在没有使用之前（自购机之日起3日内），在产品无人为损坏的情况下退回本产品，销售商将全额退款，否则视为同意以上条款。