A3  电话联网智能报警系统使用说明书

编程项目及其代码

| 代码 | 功能项目 |  | 代码 | 功能项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第一组接警电话号码 |  | 16 | 报警音量设置 |
| 02 | 第二组接警电话号码 |  | 17 | 报警声响时间设置 |
| 03 | 第三组接警电话号码 |  | 18 | 用户密码设置 |
| 04 | 第四组接警电话号码 |  | 19 | 编程密码设置 |
| 05 | 第五组接警电话号码 |  | 20 | 状态、交/直流检测上报功能开启与关闭 |
| 06 | 第六组接警电话号码 |  | 21 | 外线检测开启与关闭 |
| 07 | 布防上报中心台电话号码 |  | 22 | 布/撤防提示音警号输出开启与关闭 |
| 08 | 撤防上报中心台电话号码 |  | 23 | 遥控器撤防功能开启与关闭 |
| 09 | 进入延时设置与取消 |  | 24 | 探测器脱机、低压检测开启与关闭 |
| 10 | 退出延时设置与取消 |  | 25 | 有线防区开启与关闭 |
| 11 | 紧急防区设置与取消 |  | 29 | 拨号提、挂机时间设置 |
| 12 | 无声防区设置与取消 |  | 31 | 门铃防区设置与取消 |
| 13 | 周界防区设置与取消 |  | 32 | 迎宾防区设置于取消 |
| 14 | 在家布防防区设置 |  | 50 | 恢复出厂设置 |
| 15 | 振铃次数设置 |  |  |  |

一、概述：

A3 电话联网智能报警系统，吸取当前安防领域的先进技术，采用美国进口原装芯片、微电脑控制技术，智能化程度高，可靠性好、抗干扰能力强。

该系统由主机、无（有）线门磁、无（有）线红外探测器及无线遥控器等组成，适用于家用及商用等安全技术防范。可单家独户使用也可与目前广泛使用的安定宝（Contact ID通讯格式）报警中心台联网，组成一套先进的全方位科学技术安全防范网络。一旦发生警情，自动通过市话网络拨打用户设定的电话、手机，同时向接警中心上传信息。可监听现场动态，结合中心软件用户信息，及时启动处警预案作出快速处理。

二、功能特点：

1、 主机

8个防区LED显示、纯平超薄外观、触摸按键、语音导航、一机多用、防区旁路、学习式对码、多方式布/撤防、现场监听/喊话

●8个无线防区，兼容2个有线防区。LED显示防区信息。

●纯平超薄外观、触摸按键操控；时尚背光，美观大方。

●布/撤防、报警语音提示，真人发音，更具人性化。

●编程设置语音导航，无须说明书也能操作，方便实用。

●存储8组电话号码（最多26位），可兼容C.ID中心台通讯协议（选购）。

●可设置零话费布/撤防上报接警中心，节省费用。

●外出布防、在家布防两种布防模式。

●自由设置延时、报警音量及报警声响时间。

●可现场喊话、远程监听现场动态。

●具有迎宾、门铃功能，一机多用。

●具有防区旁路功能。

●可设置多种拨号方式，适应不同地区的电话线路。

●可设置关闭遥控器撤防功能，杜绝复制遥控器非法撤防，系统更加安全。

●可设置紧急防区、无声防区、周界防区等防区属性。

●电话外线防剪、防短路报警。

●自动抢线、优先拨号，杜绝漏报。

●无线遥控、无线密码键盘、本机密码键盘、异地电话等多种布/撤防方式，轻松操控主机。

●学习式自动对码，遥控器、探测器增配方便快捷。

●可外接警号，增强报警威慑力。

●布/撤防提示音警号输出，扩大提示音响度。

●可开启或关闭有线防区接口。

●具有自检功能：定时巡检探测器脱机（升级版）、欠压等信息。

●可恢复出厂设置。

●选购高效备用电池，平时涓流充电，交流断电，自动转为直流供电。

2、 遥控器

用来对主机进行设置警戒（布防），解除警戒（撤防），遇到紧急情况，按“紧急”按钮，即刻触发主机报警。遥控器按钮说明：——布防1（外出布防）；——布防2（在家布防）；——撤防（解除警戒）；——紧急（紧急报警）

3、 无线红外入侵探测器：

用于室内空间防范，壁挂式安装于室内墙面上，探测入侵者的活动人体红外热辐射，并将入侵信号通过无线传输的方式发射给主机报警。

4、 无线门磁：

由无线发射器和磁块两部分组成，用来探测门、窗、抽屉等被非法打开或移动。当发射器与磁块分开超过1厘米时，发射器红色指示灯亮，同时向主机发出报警信号。

5、提示音说明

| 操作或状态 | 提示音 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外出布防 | “外出布防”语音 |  |
| 在家布防 | “在家布防”语音 |  |
| 周界布防 | “周界布防”语音 |  |
| 撤防 | “撤防”语音 |  |
| 旁路 | “旁路成功”语音 |  |
| 延时布防 | “嘀—” | 一声短提示音，间隔5秒，并伴随灯闪 |
| 学习自动对码成功 | “对码成功” |  |
| 学习自动对码失败 | “对码错误” |  |
| 清除对码、编程删除成功 | “删除成功” |  |
| 编程状态无操作 | “退出编程” | 60秒后自动退出编程状态 |
| 编程储存操作正确 | “设置成功” |  |
| 编程操作错误或无效 | “代码错误” |  |
| 断线 | “外线故障” | 间隔4秒 |

三、报警主机结构示意图：

①防区指示灯：布防时，布防防区指示灯亮起。

②各功能指示灯：

电源指示灯：打开电源开关，指示灯常亮。

编程指示灯：进入编程状态，指示灯常亮。

拨号指示灯：主机拨打接警电话时，指示灯常亮。

紧急指示灯：遥控器紧急报警、有线紧急防区报警或防拆报警时，紧急指示灯闪烁。

③触摸按键：可进行功能设置、对码及密码布/撤防等操作。

④紧急按钮：可触发主机报警（需先开启有线防区方能使用）。

各功能接线端子：

+12V 、GND：有线探测器电源输出端口。

GND 、SP+：有源喇叭输出端口。

B4、COM：4防区有线探测器接线端口。（开路报警）

COM、ALARM：有线紧急按钮接线端口。（开路报警）

FC:防拆开关三脚插块：插在“OFF”位置时，防拆不起作用。

插在“ON”位置时，当主机被移动或拆卸，主机报警。

注：出厂时该插块插在“OFF”的位置。

电源开关：选择“开”，电源接通；选择“关”，电源关闭。

REC:(录音按键)：编程状态下按住录音键，录音指示灯亮,可进行录音。

PLAY:(放音按键)按住放音键，可回放。

LY:(录音指示灯)按住录音键录音时，录音指示灯亮。

LINE:(外线接口)连接市话外线。

DC12V:(外接电源)连接DC 12—16V 1A以上电源。

备用电池盖：内置可充备用电池。

喇叭：主机内置喇叭。

话筒孔：录音、监听话筒。

安装孔：壁挂式安装主机时用于固定主机。

防拆开关：防止主机被移动或拆卸。（平时关闭）

天线孔：平时使用内置天线，若要使接收距离变远，可将右侧白色圆片取下，即可连接外置天线 。

编程密码初始化按钮：恢复编程密码，开机状态下按住“编程密码初始化”按键5秒，响“嘀---”“嘀---” 两声长鸣后恢复编程密码，密码123456

四、功能设置：

进入编程：

接通电源，打开外壳内侧“电源”开关，上电自检后，按（初始密码为123456），编程指示灯亮，进行以下设置。

注:编程状态60秒内没有任何操作, 则发出“退出编程”语音，系统自动退出编程状态。各功能设置完成后，需要退出编程状态，否则主机无法正常工作。

退出编程：按（立即退出）或等待60秒自动退出。

1、设置普通接警电话号码：

举例1：设置第1组电话号码为22392458

操作方法：

举例2：设置第2组电话号码为22392468

操作方法：

(1) 按以上方法设置第三组至第六组接警电话。报警时按顺序拨打电话。

(2) 键可作为报警电话分段拨号间隔停顿键。应用于内线电话拨打外线、外线电话转内线需加拨分机号的分段拨号。按一下键报警电话前一段拨号与后一段拨号停顿3秒，按两下停顿6秒。

①通过内线拨打外线电话设置方法：在输入需加拨的号码后按一下键再输入电话号码，例如：第一组电话设置为:，即报警电话拨号时先拨9，停顿3秒后再拨22392458。

②通过外线电话转内线的设置方法：在输入电话号码后按一下键再输入分机号，例如:第一组电话设置为：，即报警电话拨号时在拨完22392458后停顿3秒再拨801。

2、修改和删除电话号码：

(1) 要修改某组电话号码，按以上储存电话号码方法重新操作，新号码自动覆盖旧号码。

(2) 删除某组电话号码：

按，即可删除第1组电话号码，按，删除第2组电话号码，以此类推，删除其他组电话号码。

3、无线探测器、遥控器、门磁与主机学习式自动对码：

A.与主机配套的遥控器、探测器及门磁,出厂时已对好码，用户不必再对码。

B.操作自动对码时，使用本公司专用的HT-8080-6（E）等探测器。

特别提示：若使用其它型号探测器，其地址码插块出厂时已设置好，无须更改，但用户必须将探测器的防区码固定调整为D4—H；D3、D2、D1—L，再进行对码，否则无法使用。

用户要增加探测器、遥控器可按以下方法自动对码：

（1）探测器对码：按主机键，“1防区”指示灯亮，打开第一个探测器外壳，按住探测器“对码”按钮不放，探测器指示灯亮的同时，再按一下主机键，主机发出“对码成功”语音，表示该探测器与“1防区”对码成功（每个防区最多可自动学习3个不同编码的探测器）。

如果要与第二防区对码，再按一下主机键，“2防区”指示灯亮，按住第二个探测器“对码”按钮不放，探测器指示灯亮的同时，再按一下主机键，主机发出“对码成功”语音，表示探测器与“2防区”对码成功。

以此类推，连续按主机键，3-8防区灯循环亮。当某防区灯亮时，按以上方法可学习式对码3-8防区的探测器。如果某防区已对满3个码，对码时主机发出“对码错误”语音，表示不能再对码。

如果某防区还没有对满3个码，对码时发出“对码错误”语音，表示正在对码的探测器已对入其它防区。对码时，应将其他探测器开关关闭，以免对码时产生干扰。

（2）遥控器对码：

连续按主机键，直到1-8防区指示灯全部亮时，按住遥控器键（此时该键用于对码），遥控器指示灯亮的同时，再按主机键，主机发出“对码成功”语音，表示遥控器与主机对码成功。最多可自动学习8个不同编码的遥控器。

（3）门磁对码：反复按主机键，直至某一防区灯亮，打开门磁外壳，按住门磁“对码”键不放，门磁指示灯亮的同时，再按主机键，主机发出“对码成功”语音，表示门磁与该防区对码成功。

（4）清除已对入的码：

清除探测器码：按主机键，1防区灯亮时按键，即可清除1防区所有对入的码。按此方法清除2-8防区所对入的码。

清除遥控器码：连续按主机键，直到1-8防区灯全部亮时按键，即清除所有对入的遥控器码。

4、预录报警语音、重放录音效果或清除录音：

同时按住键不放，“录音”指示灯亮，对准主机左侧上的小孔话筒录入最多10秒的报警语音（报告发警地点及警情）。

按住键不放可重放录音效果，再同时按一下键，可清除录入的语音。

5、进入延时、退出延时时间设置与取消：

（1）进入延时：防区在警戒状态下，从检测到入侵信号开始到主机发出报警的这段时间，有000-250秒自由设置。延时期间，如收到撤防信号，主机将不报警。

（2）退出延时：本机收到布防指令后到进入警戒状态的这段时间，有000-250秒自由设置。延时期间，主机响提示音，并伴随灯闪。

（3）进入延时设置与取消

设置：09→*→XXX→确认（XXX为进入延时时间，000—250可设；09为进入延时功能代码）

举例说明：

操作完成后，主机布防状态下，收到报警信号后本机延时10秒才发出报警声。

取消：09→清除→确认

操作完成后，主机收到报警信号后立即响报警声。

（4）退出延时设置与取消

设置：10→*→XXX→确认（XXX为退出延时时间，000—250可设；10为退出延时功能代码）

举例说明：

操作完成、主机布防后，防区延时30秒进入警戒状态。延时期间，主机每隔5秒响“嘀”提示音，并伴有闪灯。

取消：10→清除→确认

操作完成后，主机布防立即进入警戒状态。

6、紧急、无声及周界防区的设置与取消：

（1）紧急防区：若用户遇到突发情况，可通过触动有线或无线紧急按钮等设备，从而触发主机该防区报警。紧急防区为不受布/撤防控制。

（2）无声防区：当无声防区报警时，现场不响报警声，主机通过外线拨打接警电话，专为金融机构防诈骗而设置。

（3）周界防区：24小时防区，不受布/撤防、延时时间控制，无论用户主机在何种状态下触发周界防区，立即产生报警状态。若防区一直处于故障暂时无法恢复，可将此防区设置为旁路。

（4）紧急防区设置与取消

设置：11→*→XX……XX→确认（XX……XX为紧急防区，2位有效；可输入1—8防区中某个防区或多个防区；11为紧急防区功能代码）

举例说明：

操作完成后，1、2、3、4防区为紧急防区，不受布、撤防控制，有相应防区信号触发立即报警。

取消：11→清除→确认

（5）无声防区设置与取消

设置：12→*→XX……XX→确认（XX……XX为无声防区，2位有效；可输入1—8防区中某个防区或多个防区；12为无声防区功能代码）

举例说明：

操作完成后，1、2、3、4防区为无声防区，报警时不响报警声。

取消：12→清除→确认

（5）周界防区设置与取消

设置：13→*→XX……XX→确认（XX……XX为周界防区，2位有效；可输入1—8防区中某个防区或多个防区；13为周界防区功能代码）

举例说明：

操作完成后，1防区为周界防区，不受布、撤防控制，有相应防区信号触发立即报警。

取消：13→清除→确认

7、在家布防防区设置：

为方便用户在防区内有留守人员（主人在家或值班）和无留守人员的布防选择，本机可设置布防1（外出布防）或布防2（在家布防）。

（1）布防1（外出布防）：即全布防，所有防区内均无留守人员，设置为外出布防，主机可以接收所有防盗防区探测器发出的报警信号。

(2）布防2（在家布防）：即部分布防。当部分防区无留守人员，设置为在家布防。在在家布防状态时，在家布防防区处于警戒状态，主机可接收该防区探测器的报警信号；有人看守防区处于撤防状态，主机不接收该防区探测器的报警信号。

（3）在家布防防区设置

操作方法：14→XX……XX→确认（XX……XX为在家布防防区，2位有效；可输入1—8防区中某个防区或多个防区；14为在家布防防区功能代码）

举例说明：

主机设置为“布防2”时，1、2、3、4防区处于布防状态。

8、门铃、迎宾防区的设置与取消：

（1）门铃防区：该防区处于撤防状态时，收到信号后，发出“叮咚”声；布防时，则为盗警防区。

（2）迎宾防区：该防区处于撤防状态时，收到信号后，发出“欢迎光临”语音；布防时，则为盗警防区。

（3）门铃防区设置与取消

设置：31→*→XX……XX→确认（XX……XX为门铃防区，2位有效；可输入1—8防区中某个防区或多个防区；31为门铃防区功能代码）

举例说明：

操作完成后，1防区为门铃防区，撤防状态下，有相应防区信号触发立即发出“叮咚”声。

取消：31→清除→确认

（4）迎宾防区设置与取消

设置：32→*→XX……XX→确认（XX……XX为迎宾防区，2位有效；可输入1—8防区中某个防区或多个防区；32为迎宾防区功能代码）

举例说明：

操作完成后，2防区为迎宾防区，撤防状态下，有相应防区信号触发立即发出“欢迎光临”语音。

取消：32→清除→确认

9、振铃次数设置（异地电话远程操作）

（1）本机可接收异地电话遥控布/撤防、监听，当本机连续接收几次电话振铃后，自动摘机接收异地电话遥控布/撤防、监听。

（2）输入振铃次数小于10，前面加“0”，如振铃次数为5次，应输入05。

举例：设置来电振铃次数为5次。

操作：

（3）取消振铃次数：

10、报警音量设置

本机报警音量从00—03，4档可设，00为关闭报警声；01音量最小；02音量中等；03音量最大。

举例：设置报警音量为中等。

操作：

若要更改报警音量档位，则重复以上操作即可。

11、报警声响时间设置

本机报警声响时间可从00—99分钟自由设置，两位有效，当设置为00时，报警时不响报警声。

举例：设置报警声响时间为5分钟。

操作：

若要更改报警声响时间，则重复以上操作即可。

12、用户密码设置（键盘布/撤防、异地电话4位操作密码）

设置：18→*→XXXX#XXXX→确认（XXXX为4位用户密码，前后输入须一致；#为间隔符；18为用户密码功能代码）

举例：设置用户密码为5678。

操作：

若要更改用户密码，则重复以上操作即可，新密码自动覆盖旧密码。

13、编程密码设置（进入编码、恢复出厂设置6位操作密码）

设置：19→*→XXXXXX#XXXXXX→确认（XXXXXX为6位编程密码，前后输入须一致；#为间隔符；19为编程密码功能代码）

举例：设置编程密码为567890。

操作：

若要更改编程密码，则重复以上操作即可，新密码自动覆盖旧密码。

14、主机状态、交流、直流检测上报功能的开启与关闭（预留）

本机具有状态、交流、直流检测上报功能，可以将主机状态、交流断电/恢复、电池低压/恢复等上报到接警中心，便于用户及时获知主机是否正常工作。

设置：20→*→XYZ→确认（X为主机状态，Y为交流检测，Z为直流检测；均为0、1可设；0为关闭，1为开启；20为检测功能代码）

举例：设置开启直流检测上报，关闭状态、交流检测。

操作：

15、外线检测功能的开启与关闭

本机具有开启与关闭电话外线检测功能；开启时，当电话外线被剪断，主机立即发出语音提示。

开启：

关闭：

16、布/撤防提示音警号输出功能的开启与关闭

本机具有开启与关闭布/撤防提示音警号输出功能；开启时，主机布防/撤防，警号发出相应提示音。

开启：

关闭：

17、遥控器撤防功能的开启与关闭

本机具有开启与关闭遥控器撤防功能；关闭时，主机不接收遥控器撤防信号，有效防止被非法撤防。

开启：

关闭：

18、探测器脱机、低电检测功能的开启与关闭

本机具有检测探测器脱机、低电功能，便于用户及时获知探测器是否正常工作。

设置：24→*→XY→确认（X为脱机检测，Y为低电检测；均为0、1可设；0为关闭，1为开启；24为检测功能代码）

举例：设置均开启脱机、低电检测。

操作：

操作完成后，当主机一定时间内未收到某防区探测器发送的自检信号时，主机将发出“XX防区探测器故障”语音，并伴随防区灯闪，表示该防区探测器出现异常；当某防区探测器电池低电时，主机收到低电信号后，发出“XX防区探测器欠压”语音，并伴随防区灯闪。

19、有线防区的开启与关闭

本机具有开启与关闭有线防区的功能，若未用到有线探测设备，则无须开启有线防区接口。

设置：25→*→XY→确认（X为紧急防区，Y为4防区；均为0、1可设；0为关闭，1为开启；25为有线防区功能代码）

举例：设置开启4防区、紧急防区。

操作：（若只用其中1个有线防区，则只需开启其中1个有线接口即可！）

20、提、挂机时间设置

本机可设置电话拨号提机（摘机）、挂机时间，用于匹配不同区域的拨号线路。

设置：29→*→XY→确认（X为提机时间，Y为挂机时间；均为1—9秒可设；29为提、挂机功能代码）

举例：设置电话拨号提机时间为1秒、挂机时间3秒。

操作：

操作完成后，当主机拨号时，先摘机1秒后，挂机3秒，再摘机进行拨号。

21、 恢复出厂设置

重要提示：恢复出厂状态，储存的所有数据将全部被清除，须谨慎操作此功能！

操作方法：50→*→编程密码→*→99→确认

发出“设置成功”语音后，响“嘀-嘀-嘀-嘀-”提示音及上电自检问候语，表示操作成功。

编程密码忘记请按以下方法恢复：

开机状态下按住“编程密码初始化”按键5秒，响“嘀---”“嘀---” 两声长鸣，编程密码恢复为123456

出厂状态：

1、清除所有的电话号码、遥控器及探测器码

2、取消进入延时及退出延时

3、已设置的紧急、无声、周界、门铃及迎宾防区均恢复为普通盗警防区

4、在家布防防区为1、2防区

5、振铃次数为00（取消异地电话操作）

6、报警音量为03（最大）

7、报警声响时间为10分钟

8、用户密码为1234

9、编程密码：123456

10、关闭主机状态、交/直流检测上报功能

11、关闭外线检测功能

12、关闭布/撤防提示音警号输出功能

13、开启遥控器撤防功能

14、关闭探测器脱机、低压检测功能

15、关闭有线防区接口

16、提、挂机时间为2、4秒

五、与接警中心台联网的功能设置：（选购安定宝联网模块）

●不与中心台联网，不需作此项操作。

●本机与接警中心台联网，接警中心台电话号码设在1-6组中的任意一组。如果要优先向中心台报警，应设置在第一组，其它5组设置为普通接警电话。

举例说明：中心台号码为22392458、用户识别码为0001。

1、报警上传中心台：

取消第一组电话：

2、布防上传中心台：

取消布防上报：

3、撤防上传中心台：

取消撤防上报：

六、安装使用操作步骤：

1、 安装无线门磁：

（1）首先将要安装门磁的门（窗）位置擦干净，取掉底部的双面胶保护层，将无线门磁发射器安装在固定的门（窗）框上，磁块安装在活动的门扇（窗）上，并拉出天线。（见图三）

（2）磁块 “    ”与发射器“   ”对准安装，两者距离不得大于1厘米。

（3）安装完毕后，开门测试，开门瞬间红色指示灯亮，表示门磁发射报警信号，触发主机报警。如果绿色指示灯亮起，表示门磁电池缺电，需更换。

2、 安装无线红外探测器：

将无线红外探测器电池装好，选择室内距地面1.8-2米的适当位置安装好，透镜对准监控场所，打开电源开关，自检结束后，此时如有人走动，红灯亮起，表示已探测到目标，并发射信号，触发主机报警。

3、系统连接简图：（图四）

⑴本机可配有线探测器、外接警号，连接方法按图四。

⑵安装有线红外探测器时，请用4芯线连接。先取掉“B4、COM”接线两端的短路线，探测器“12V+”接线端与主机 “+12”接线端连接，“12V-”接线端与主机 “GND”接线端连接，探测器信号NC和C接线端不分正负极接入“B4、COM”两端。（接有线探测设备时，须先开启有线防区；不接入有线探测器时，短路线不能取掉。）

4、 布防：

（1）通过遥控器进行外出布防、在家布防：

将主机拉杆天线向上全部拉出，按一下遥控器键，发出“外出布防”语音，所有防区均进入警戒状态。按一下遥控器键，发出“在家布防”语音，预先设置的在家布防防区指示灯亮起，进入警戒状态。若发出“嘀”提示音，表示设置了退出延时，提示布防人员必须在延时时间内离开监控现场；若未设置退出延时，主机不响提示音。

（2）通过面板进行外出布防、在家布防及周界布防：

A、外出布防

按（“1234”为4位用户密码，“1”为“外出布防”代码），此时发出“外出布防”语音，1—8防区灯全亮。

B、在家布防

按（“1234”为4位用户密码，“2”为“在家布防”代码），此时发出“在家布防”语音，对应的防区灯亮。

C、周界布防

按（“1234”为4位用户密码，“3”为“周界布防”代码），此时发出“周界布防”语音，对应的防区灯亮。注：若未设置周界布防防区，则将提示操作错误！

（3）异地电话密码布防（注意：此操作只能在主机处于待机状态下才能进行，报警状态下的远程布防详见“接警处理”部分）

通过异地电话拨打本机电话号码， 经过所设定的几次振铃声后，本机自动摘机，发出“嘀——”长提示音及“请输入密码”语音后，用户必须马上在电话机键盘上输入4位用户密码，输入成功后，本机会发出“嘀——”长提示音及“撤防请按77；外出布防请按11；在家布防请按22；周界布防请按33；监听请按**；现场喊话请按##；挂机请按00；返回请按99”语音，接着输入11（外出布防代码）或22（在家布防代码）或33（周界布防，须设置周界防区），主机进入外出布防或在家布防或周界布防状态，如果密码不正确，则发出“密码错误，请重新输入”语音，此时无须挂机，重新输入4位正确密码和布防代码。

5、撤防：

（1）通过遥控器撤防：

按一下遥控器键，本机发出“撤防”语音，防区指示灯熄灭。

（2）通过本机面板密码撤防：

按（“1234”为4位用户密码），本机发出“撤防”语音，防区指示灯熄灭。

（3）异地电话密码撤防：

拨通本机连接的电话，听到提示音，输入4位用户密码，提示相应语音后，输入77（撤防代码），发出“撤防”语音，表示撤防成功。

6、监听：

拨通本机连接的电话，听到提示音，输入4位用户密码，提示相应语音后，输入**（监听代码），即可进入现场监听，监听时间为20秒，可再次输入代码进行重复监听。

7、喊话：

拨通本机连接的电话，听到提示音，输入4位用户密码，提示相应语音后，输入##（喊话代码），即可进入远程喊话，喊话时间为10秒，可再次输入代码进行重复喊话。

8、紧急报警：

本机使用遥控器紧急报警、防拆报警或有线紧急防区报警，通过主机面板“紧急”指示灯闪烁显示。

9、旁路：

不对某防区进行警戒，如某一（某些）防区出现故障或用户暂时不想使用该防区，可将该防区旁路，旁路后此防区触发不报警，当主机撤防后重新布防，则该防区旁路解除。

旁路操作仅针对周界防区、盗警防区有效。

设置：XXXX→4→*→YY……YY→确认（XXXX为4位用户密码；4为旁路代码；*为间隔符；YY……YY为防区号，2位有效，可输入1—8防区中某个防区或多个防区）

举例：将1、2防区设为旁路（用户密码为1234）

操作方法：

10、接警处理：

在布防状态下，当有非法入侵时，主机报警，同时拨打接警电话。接警人员在接到报警信息并作相应的处理后，可以通过以下几种方法处理：

（1）通过遥控器撤防

按一下遥控器键，本机发出“撤防”语音，防区指示灯熄灭。

（2）通过本机面板撤防

按（注：“1234”是4位用户密码），本机发出“撤防”语音，防区指示灯熄灭。

（3）通过接警电话进行操作

接警人员在电话里先听到10秒预录的报警语音后，播放20秒防区报警语音，发出“嘀——”长提示音及“撤防请按77；外出布防请按11；在家布防请按22；周界布防请按33；监听请按**；现场喊话请按##；挂机请按00；返回请按99”语音，根据需要输入相应的代码：

输入77：主机撤防，立即停止报警

输入**：进入20秒监听（可反复操作，重复监听）

输入##：进入10秒喊话（可反复操作，重复喊话）

输入00：继续拨打下一组电话，不再拨打这组电话

输入11：主机进入外出布防状态（须先操作77撤防代码，主机撤防后，再进行此操作）

输入22：主机进入在家布防状态（须先操作77撤防代码，主机撤防后，再进行此操作）

输入33：主机进入周界布防状态（须先操作77撤防代码，主机撤防后，再进行此操作）

11、电话外线防破坏功能：

⑴ 按图四连接完毕，经检验无误后，方可开机。“外线检测”功能开启时，一旦电话外线被剪断或短路，本机每隔4秒发出“外线故障”语音，提示电话线路故障。须修复电话外线或将“外线检测”功能关闭，才能关闭该语音。

（2）关闭“外线检测”功能，本机将不进行外线检测。

七、技术参数：

1、主机：

防区：8个无线防区，兼容2个有线防区

工作频率：K1/315MHz/433MHz

接收距离：300—500m（开阔地）

电源电压：AC 220V ±15%   50Hz

备用电池：2个可充电锂电池BL-5B（ DC 3.7V  800mAh）

监听时间：20秒（可重复）

喊话时间：10秒（可重复）

录/放音时间：10秒

报警语音：20秒

退出延时：0-250秒自由设置

进入延时：0-250秒自由设置

报警声响时间：00—99分钟自由设置

电源输出：DC12—15V/300mA

外接警号：DC12V/300mA 有源喇叭

使用环境：－20℃—55℃   相对湿度≤80%

外观尺寸：186mm×129mm×27mm（不含天线）

2、遥控器：

工作电压：DC 12V

工作频率：K1/315MHz/433MHz

发射距离：100—300m（开阔地）

3、无线红外被动入侵探测器：

工作电压：DC 6V

工作频率：K1/315MHz/433MHz

探测距离：8-12米（25℃）

探测角度：120°

发射距离：300—500m（开阔地）

4、无线门磁：

工作电压：DC 12V

工作频率：K1/315MHz/433MHz

发射距离：100-300m（开阔地）

八、注意事项：

1.本机只适用于双音频拨号的电话网络。

2.具有电话线被剪断、短路报警功能（用户根据需要设置），一旦电话线被剪断或短路，不论是否布防均会发出提示音，请检查和修复电话外线。

3. 无线遥控器禁止重摔或浸水，当遥控器距离缩短时应更换电池。

4. 选配备用电池，注意容量有限，应以交流供电为主。

5. 定期进行例行试验，发现故障及时排除。

九、常见故障排除：

操作不正确，可能会导致系统工作不正常，如本产品有下列现象，请按下表所述要领进行检查：

| 故 障 现 象 | 可能出现的原因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 不能拨号 | 电话号码存入错误或未存入电话号码。 | 重新存入正确的电话号码 |
|  | 电话外线故障 | 排除外线故障 |
| 红外探测器不报警或探测反应慢 | 探测器电池缺电 | 更换电池 |
|  | 探测器电源开关没打开或主机没有布防 | 打开电源开关,主机处于布防状态 |
|  | 探测器处于60秒探测间隔状态 | 监控区内活动，工作模式设置在8秒探测间隔状态 |
|  | 探测器对码不正确 | 重新对码 |
| 无线门磁不报警 | 欠压灯亮，电池缺电 | 更换电池 |
|  | 门磁发射器与磁块两部分距离太远 | 门磁两部分距离设在1厘米以内 |
|  | 无线门磁对码不正确 | 重新对码 |
| 遥控器不能遥控 | 遥控器某按键卡住，遥控器指示灯常亮 | 把卡住的按键修复 |
|  | 电池缺电 | 更换同型号电池 |
| 报警没声音 | 对应防区被设置成无声防区 | 取消无声防区 |
|  | 报警音量设置为00 | 将报警音量设置为01—03任意档位 |
|  | 报警时间设为00 | 将报警时间设置为01—99任意时间 |
| 探测器、遥控器自动对码时主机响“对码失败”语音 | 该防区已对满3个探测器码或主机已对满8个遥控器码 | 若须重新对码，应将该防区所有码清除 |
|  | 该探测器码已对入某个防区 | 清除已对入的码 |