HT-110B-10(256防区)

无线远程智能防盗报警系统

使

用

说

明

书

使用本报警系统时请认真阅读此说明书

- 概述

HT-110B-10（256防区）无线远程智能防盗报警系统，由无线防盗报警主机（简称主机）、无线被动红外入侵探测器组成，采用红外热释电传感器，菲涅尔透镜及先进的无线数字遥感、微电脑CPU控制。可设256个无线独立防区，每个防区可独立布防或撤防，也可将任意防区设置为紧急报警防区，方便实用。一旦发生盗情，探测器向主机发射报警信号，主机即发出警报声，同时显示报警防区、报警时间。该系统无需布线、安装方便、操作简单、人人皆可使用。特别适用于工厂、学校、企事业单位、居民住宅等易发生盗窃的场所的安全防范。

报警器采用微电脑芯片技术，智能化程度高，可靠性能好、抗干扰强、使用操作简单、报警准确及时，是重要场所、小区及家居安全防范的一代精品。

- 功能特点

  - 具有256个无线防区，各防区可独立布/撤防。

  - 设计独特的组合键盘，操作简单快捷。

  - 可将任意防区设定为紧急报警防区。

  - 主机调频接收，二次变频，具有超高灵敏度、远程接收功能，有效接收距离达3-10公里。

  - 具有万年历功能，24小时制时间显示，可设置两组定时布防、撤防时间；时间和定时设置不会因停电而丢失。

  - 数码显示报警时间和防区。1-30防区通过指示灯、数码双显示；31-256防区数码显示。存储和记录最后150条报警信息，便于查询。

  - 具有外出布防和留守布防功能，便于用户根据监控需要自由设定。

  - 两种报警声音、三档报警音量自由选择。

  - 与主机配套的探测器性能可靠、稳定，灵敏度高、误报率低、发射距离远。与主机学习式自动对码，增配简单、快捷。

10、主机台式造型，外观时尚、豪华大方，金属机箱、坚固耐用。

11、具有强大的扩展功能：选购电脑扩展模块，与电脑联机，可显示用户资料、报警信息、历史记录，既可独立报警，也可组成报警管理中心台。

12、选购电话联网报警模块，增加电话报警功能，构成联网报警系统。（HT-110B-10C版）

13、选购可充电池组，可交直流不间断供电，确保系统万无一失。

三、功能设置（各功能设置完后，按“复位”键退出）

功能项目及其代码

| 代 码 | 功 能 | 代 码 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 时间设置 | 09 | 留守布防设置 |
| 03 | 报警信息查询与清除 | 10 | 进入延时、外出延时设置 |
| 04 | 声响时间设置 | 11 | 探测器对码 |
| 05 | 报警音量、声音选择 | 12 | 紧急防区设置 |
| 06 | 第一组定时布防、定时撤防时间设置 | 13 | 1-30防区布防指示灯设置 |
| 07 | 第二组定时布防、定时撤防时间设置 | 14 | 年份设置 |
| 08 | 开通未启用的防区 |  |  |

插上220V交流电源后，将【电源】	开关置“开”的位置，交流指示灯亮后进行以下操作，操作时请参阅功能键盘图。

（1）时间设置

按	键，显示屏闪现“01”，按	键，按	   键进行选位（可从左到右选择“月”、“日”、“时”、“分” 位），当选到相应的位置时对应的数字会闪动，再按    键调整。“月”、“日”、“时”、“分”，设完后按    键。

举例说明： 01  06  07  16   05

5分

16时

7日

6月

时间设置代码

（2）报警信息查询与清除

反复按	键，直至显示屏闪现“03”，按	键，按	或	键查看报警信息。（按  报警信息从第一条开始查询；按   从最后一条报警信息开始查询。）

清除报警信息：反复按    键，直至显示屏闪现“03”，按   键，再按	键，屏幕显示03-------表示已删除所有报警信息。

（3）声响时间设置

反复按    键，直至显示屏闪现“04”，按	   键，按   或   键设置报警时间（有00—59分钟自由设置）。设完后按    键。

（4）报警音量、声音选择

反复按	键，显示屏闪现“05”，按   键，按	键选位（左边一位为“音量”，右边一位为“报警声” ），当选左边一位时对应数字会闪动此时按   键设置音量大小（0—3声音从小到大）。再按一下  键切换到右边一位且对应的数字闪动按	 键设置报警声类型（有0—3可选，当选0时为静音，选1—3可分别听到两种不同报警声）。设完后按	  键。

（5）第一组定时外出布防、定时撤防时间设置

反复按    键，直至显示屏闪现“06”，按于	 键，按	键选位（左四位为定时布防的“时”、“分“位，右四位为定时撤防的“时”、“分”位），选择相应定时布防或撤防“时”、“分”位时对应的数字会闪动再按   键调整，设完后按    键。

清除定时布防，定时撤防时间：按      →06 →    →    →    。

（6）第二组定时外出布防、定时撤防时间设置

反复按    键，直至显示屏闪现“07”，按	键，按	  键选位（左四位为定时布防的“时”、“分“位，右四位为定时撤防的“时”、“分”位），选择相应定时布防或撤防“时”、“分”位时对应的数字会闪动再按    调整，设完后按    键。

取消定时布防，定时撤防时间：按      →07 →    →    →    。

（7）留守布防设置

留守布防：某一防盗防区内有留守人员，可设置为留守防区，在留守布防状态下留守防区处于撤防状态不接收探测器发出的报警信息，其余防区（留守布防防区）仍处于警戒状态，可以接收报警信号。

反复按	键，直至显示屏闪现“09”，按	键，按	 或	  键选择相应防区，再按    键进行布/撤防设置（防区后显示“1”为布防，防区后显示“0”为撤防），设置完毕按    键。

设置后在留守布防状态，1防区不接收报警信号。

（8）进入延时、外出延时设置

①进入延时：防区在警戒状态下，从检测到入侵信号开始到主机发出报警声的这段时间，有00-99秒自由设置。

注：如设置了进入延时，报警时主机相应防区指示灯闪烁，主机在延时期间无报警声，延时时间结束主机响报警声。

②外出延时：本机收到布防指令后到进入警戒状态的这段时间，有00-99秒自由设置。

反复按	键，直至显示屏闪现“10”，按	键，按	键选位（左边两位为“进入延时时间”，右边两位为“外出延时时间” ），当选择左边两位时相应的数字会闪动此时按  键调整到所需的时间。再按   键右边两位数字会闪动，按   键调整到所需的时间。设置完毕按    键。

取消延时：反复按      键，直至显示屏闪现“10”，按	   键，再按    键。屏幕显示10  00-00。再按     键。

（9）探测器对码

反复按	键，直至显示屏闪现“11”，按 	键，按  或  键选择相应防区，当选择001防区按下探测器“对码”键不放，发射指示灯亮时按一下主机    键，主机响提示音同时屏幕显示002防区，表示001防区对码成功（重复以上操作选择对1-256防区码）。

清除对码：反复按     键，直至显示屏闪现“11”，按	  键，按   或   键选择相应防区，再按    键清除该防区码后按    键。

（10）紧急防区的设置

反复按     键，直至显示屏闪现“12”，按    键，按  或   键选择相应防区，再按   键进行布/撤防设置（防区后为“1”表示布防。即紧急报警防区，不受布/撤防控制。防区后为“0”表示撤防）。设置完毕按    键。

（11）1-30防区指示灯设置：

反复按      键，直到显示屏闪现“13”，按     键，再按  键选择“1”或“0”。选择“1”，布防后，1-30布防防区指示灯亮1分钟后熄灭（可达省电效果）；选择“0”，布防后，1-30布防防区指示灯长亮。

举例说明：13  1

布防后，1-30布防防区灯亮1分钟熄灭（选“0”布防后长亮）

1-30防区指示灯设置代码

（12）年份设置（必须设置年份，才能正确显示大、小月日期）

反复按     键，直至显示屏闪现“14”，按    键，按  或  选择相应年份（有2005-2099自由设置）。再按     键。

年份查询：反复按     键，直至显示屏闪现“14”，按    键。

（13）后面板接线端（见图）：

提供直流电源12V输出和外接高音警号接口。

常开/常闭接端：可连接摄像机等设备，报警时，开启设备工作。

（14）开通31至256防区的启用设置：

出厂时只开通了1至30防区的布撤防的设置，如果用户要扩大31-256防区的使用，可按以下方法设置。

反复按    键，直至显示屏闪现“8”，按    键，按    键选择“031”以后的防区，再反复按    键，选择开通或关闭（防区后显示“1”为开通，防区后显示“0”为关闭），设置完毕按    键、再按“复位”键。

举例说明：08  031 – 1

开通防区使用（显示“0”为关闭）

第31防区

开通防区使用设置代码

四、使用说明

所有功能设置完毕后，可通过主机面板按键选择对主机进行“外出”（外出布防） 、“留守”（留守布防）或“撤防”，按键图如下：

①外出布防

按一下主机面板上【外出】键，外出布防指示灯亮，同时1-30防区灯亮，所有防区都处于布防状态。此时，若有探测器发射信号，主机响报警声，相应防区灯闪烁，同时数码显示防警防区。（如下图）

注：布防防区灯熄灭后，按一下 “复位” 键，布防防区灯又亮起，便于查看1-30防区布防状态。

②留守布防

按一下主机面板上【留守】键，留守布防指示灯亮起，同时1-30防区相应的设为留守布防的防区数字灯亮起，此时，若有探测器发射留守布防防区，主机报警，相应防区指示灯闪亮，同时数码显示报警防区。若发射留守防区（撤防防区）探测器，主机不报警，相应防区灯不亮。

③撤防

A：按一下主机【撤防】键，留守与外出布防指示灯熄灭。若没有设置紧急防区，则所有防区指示灯熄灭。发射任一防区探测器，主机不报警，相应防区灯不亮。

B：若设置了紧急报警防区，该防区不受撤防控制。按无线紧急按钮，主机报警，紧急报警防区指示灯闪烁或数码显示报警防区。

注意：若设置外出延时时间。则报警时，报警防区立即闪烁。延时时间到主机响报警。

五、主要技术指标

电源：AC180V-245V，50Hz；     静态功耗：<1W

接收灵敏度：<0.2μV

接收距离：3km—10km

外观尺寸：260mm*180mm*55mm

报警响度：≥80dB

使用环境：-10℃—40℃            相对湿度：< 80%

备用电池： DC 12V，500mA h      报警电流：≤400 mA

六、注意事项

1、不同型号的无线探测器不能调换使用。

2、为保证最佳接收效果，主机天线应使用出厂配置的原装天线。

3、可充备用电池容量有限，仅供断电时应急使用；平时应以交流电供电为主。

4、定期进行例行试验，发现故障及时排除。

5、本厂负责对产品质量保修一年。

特别提示！

●防盗报警系统必须由具备专业资质的人员进行安装，并由有关安全保卫部门验收合格，方可投入正常使用！

●防盗报警系统是人防、物防的一个补充。技防、人防、物防（防盗门、防盗窗）一个不能少，请建立严密的保卫制度，配备值班保安人员，请加强物防设施的建设，采用多手段全方位的安防监控系统。

●防盗报警系统作为一种先进的技术防范手段，能减少失窃、阻吓盗贼、减轻损失，但任何防盗产品都有其自身的局限性，不能完全保证没有财产损失。因此，防盗报警并非保险的替代品，请用户定期检查防盗产品的可靠性，继续对财产进行保险。本公司不对产品故障造成的财产损失承担任何责任。

●不停登记的防范场所，应根据《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004），选用符合要求的防盗报警设备。

本公司提醒用户注意以下可能出现报警失败的原因：

●由于用户疏忽，没有将防盗系统布防或系统没有通电。

●由于用户对说明书的误解或误操作而导致系统不能正常工作。

●无线防盗报警系统在电波传播比较恶劣的场所，可能造成无线信号无法正常传送，请定期检查无线传输的可靠性。

●用于传输报警信号的电话线路故障造成警情无法及时传送。

●由于入侵者具备技术能力可以绕过报警探测器或使报警系统失灵，或在探测器防范区域外侵入，请用户根据不停的防范要求选择合适的探测器并根据实际情况认真调整好探测角度。

●被动式红外探测器的探测灵敏度会随环境温度的变化而变化，当防范区域的温度超过32℃时，探测距离会随温度的升高而下降，请用户注意认真检查探测器的工作情况，做好相应调整。

●任何元器件都有特定的使用寿命，建议本系统使用3-5年后，请及时更新换代，确保防盗效果。

●用户如不同意一生的特别提示条款，可以自购机之日起3日内，在产品无人为损坏的情况下退回本产品，销售商将全额退款，否则视为同意以上条款。

●要设定公安110报警中心电话号码之前，应首先征求公安部门同意，并办理有关登记手续后，方可设定存入本报警器内。