HT-8080-3(Y)语音型无线被动红外入侵探测器说明书

（红外探测     现场报警     无线遥控     短距接收     长距转发）

一、概述：

HT-8080-3（Y版）语音型无线被动红外入侵探测器，是安防科技领域的高性能探测器，由专用红外探测装置和微处理芯片组成，采用一体化设计、性能稳定可靠，具有更强的探测和抗干扰、抗误报能力。

具有四项功能：（一）、红外探测非法入侵后即进行现场高响声语音报警；（二）、通过遥控器对该探测器进行无线遥控语音布防或撤防，方便用户对探测器的控制；（三）、可远程转发其他小功率门磁、探测器的报警信号；（四）、探测到入侵信号后远程发射给报警控制主机。

二、功能简介：

1、远程发射：红外探测到警戒范围内的活动人体目标，发射数字编码信号，无线传输距离3-10公里。

2、转发功能：接收短距离（100-300米）报警信号（如门磁、小功率探测器）将其远程转发（3-10公里），组成廉价、快速的无线报警网。

3、现场高响声语音报警，起吓阻作用。

4、通过遥控器进行语音布防或撤防、紧急报警，方便用户对探测器的控制。

5、报警时间两档可调。

6、抗灯光、热气流、电磁辐射、宠物干扰。

7、采用自动温度补偿电路，保证探测灵敏度。

8、灵敏度分高、中、低三档调节，适用于不同场合。

9、配专用万向节，探测角度自由调节，使用方便快捷。

10、可选配备用可充电池，平时涓流充电，交流停电自动切换直流供电。

三、技术参数：

1、电源电压：AC 220V±15%  50Hz

2、备用电池：DC 8.4V 600mAh（选购）

3、静态电流：15mA

4、发射电流：350mA

5、发射距离：3-10Km（开阔地）

6、接收频率：315MHz或433MHz（选购）

7、接收距离：100—300m（开阔地）

8、探测角度： 110°

9、探测距离：6-12米（室温：25℃）

10、灵 敏 度：H→L，高、中、低三档可选

11、声响时间（T）选择：1—30秒、2—3分钟

12、转发模式（C）选择：1—关闭、2—开启

13、工作温度：-20~40℃

14、外观尺寸：122mm×66mm×56 mm

四、组件名称：

（1）发射天线：使用时应将其全部拉出

（2）菲涅尔透镜

（3）指示灯：布防灯，发射灯

（4）对码按键

（5）交流插座

（6）防拆开关

（7）转发模式选择(C)：可选择转发功能开启/关闭

（8）声响时间选择(T)：可选择报警现场声响时间长/短

（9）红外管：感应人体热辐射

（10）直流插座

（11）电源插头：使用时插在交流220V电源插座中

（12）软天线：接收遥控信号

五、对码与编码方法：

1、小功率无线探测器（或门磁）通过本探测器转发的编码方法：

⑴  编地址码：打开被转发无线探测器（或门磁）外壳，根据本探测器底壳编码表的8位地址码编码。

例：编码表上选择“H”的数字是 “2、3、7”， 选择“L” 的数字是“1、5”，则把被转发探测器地址码插块“2、3、7”插在“H”，“1、5”插在“L”，其余的插块拔掉。

⑵  防区码固定：D1、D2插在L位置，D3、D4插在H位置。（见图三）

2、与报警主机对码：（本探测器只适用于具有自动对码功能的报警主机）

对码方法请按主机说明书进行操作。

六、使用安装方法：

1、红外探测器装上万向节后安装在室内离地面高度2.0~2.5米高的墙面上，调整万向节角度，使探测器的探测窗口对准被监控场所，并拉出天线。

2、插上交流电源，（若配可充电电池，应将电池线插在直流插座上），探测器FS指示灯亮后熄灭，表示上电自检正常，随后BF指示灯闪烁30秒，此时探测器不探测入侵信号、不转发。30秒后探测器处于警戒状态。

3、步行测试：

①、按遥控器“布防”键，“布防”灯亮，延时5秒后,探测器进入警戒状态。

②、模拟入侵者在红外探测范围内活动，探测器检测到入侵信号，发射灯亮4秒后，响报警声。(30秒或3分钟可选择)

③、按遥控器“撤防”键，作模拟入侵，探测器不报警也不发射无线信号。

4、转发功能试验：（转发模式选择（C）插针插在2的位置，探测器才能被转发）

①、按一下遥控器“布防”键，“布防”灯亮，发射被转发的无线探测器或无线门磁，本探测器接收到报警信号后，“发射”灯亮，立即远距离转发无线信号给报警主机，触发主机报警，并发出现场报警声。

②、按遥控器“撤防”，发射被转发的无线探测器或无线门磁，本探测器不报警也不发射无线信号。

5、紧急报警：无论本探测器处于布防或撤防，按遥控器“紧急”键，或无线紧急按钮，探测器立即发射无线信号，并发出现场报警声。（转发模式选择（C）插针需插在2的位置）

6、报警停止后，约5秒自动进入布防。

七、工作状态插针的设定说明：

（1）探测灵敏度选择：从H—L灵敏度从高到低分三档选择。

（2）转发模式选择（C）:

1、调节插块连通“1”，关闭转发功能,探测器只接收布、撤防及紧急信号，不接收小功率门磁、探测器的报警信号，以避免串码误报情况的发生。

2、连通“2”，开启转发功能，可接收遥控器的布撤防信号、紧急信号及小功率门磁、探测器的报警信号。

（3）声响时间选择（T）：

1、调节插块连通“1”，探测器发出语音报警后，如无撤防复位，报警声响30秒钟后自动停止。

2、连通“2”，探测器发出语音报警后，如无撤防复位，报警声响3分钟后自动停止。

（4）出厂设置

探测灵敏度：中      转发模式选择（C）：2（开启）       声响时间选择（T）：2（3分钟）

八、注意事项：

1、探测器切勿跌落、撞击，以免损坏内部器件。

2、勿将探测器直接对准太阳光。

3、勿将探测器装在室外。

4、警戒区内不要有高大遮挡物。

5、警戒区内不要有产生高温的物体。

6、当安装探测器的场所环境温度超过35℃时，探测距离会缩短。

7、定期进行例行试验，发现故障及时排除，以免有盗情不报警。