HT-110（1.0B版）说明

- 功能概述

  - 本机有8个无线防区，8个有线防区，其中，第8防区为紧急防区

  - 本机8个无线防区中，每个防区可学习4个探测器，共32个探测器

  - 可学习16个遥控器

  - 可设置6组电话号码，每组号码，包括“#”号，最多26位

  - 可拨号延时，设置一个“#”号则延时3秒，此用于拨打分机

  - 可设置留守防区列表，其中，1防区默认为留守防区

  - 可设置退出时间，000 ~ 255秒

  - 可设置进入时间，000 ~ 255秒

  - 具备电话断线报警功能

  - 报警时，顺序拨打电话号码，循环三次

  - 拨号后，播放录音30秒，监听20秒

  - 报警时间持续10分钟，有新警情则重新计时10分钟

- 提示音

| 操作 | 提示音 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电话断线 | 报警声 |  |
| 关闭编程开关 | “嘀—嘀—” |  |
| 打开编程开关 | “嘀—嘀—嘀—” |  |
| 编程状态无操作 | “嘀—嘀—嘀—嘀—” | 30秒一次，四声短音提示 |
| 编程存储正确 | “嘀————” | 一声长音提示 |
| 编程操作错误 | “嘀—嘀—嘀—” | 三声短音提示 |
| 延时布防 | “嘀—” | 1秒一次 |

- 设置、删除电话（6组 * 26位）

设置： “存储”键 ––>  0 ~ 9数字键或“#”键  ––> “存储”键  ––>  1 ~ 6数字键

删除： “存储”键 ––>  1 ~ 6数字键 ––> “删除”键

- 设置、删除延时（进入时间，退出时间）

设置： “存储”键 ––>  6位数字  ––>  “存储”键  ––>  “0”键

删除： “存储”键 ––> “0”键  ––> “删除”键

- 设置留守布防防区

设置： “存储”键 ––>  1 ~ 8数字键  ––> “存储”键  ––> “*”键

- 学习、删除无线设备（与HT-110B-6相同，略）

- 输入“123456 # 1 #”–– 恢复出厂设置

- 输入“123456 # 2 #”–– 厂家测试：布防、报警、撤防、拨号(不列入说明书)

HT-110（1.0B版）检验要求

| 测试人 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机型号 |  | 软件版本 |  |
| 仪器设备 | DHF—2088C电话机检测仪 TC—208B多路通程控电话交换机 秒表、电话线、电话机、分贝仪 配套遥控器、探测器 |

- 指标

| 检验项目 | 说明 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声音 | 报警声应响亮、无杂音，不低于90dBA 提示音应清脆、响亮、无杂音，但不刺耳 |  |  |
| 指示灯 | 指示灯应明亮、柔和，无抖动 |  |  |
| 键盘 | 键盘应灵敏，操作的提示应及时 |  |  |

- 基本功能

| 检验项目 | 说明 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电 | 上电自检，8个防区灯顺序闪烁，并伴随提示音 |  |  |
| 布撤防记忆 | 上电时，恢复上一次布撤防状态 |  |  |
| 断线提示 | 1. 打开断线检测开关，并断开电话线，主机立即报警 2. 关闭断线检测开关或插上电话线，主机停止报警 3. 编程状态下，断线不报警 |  |  |
| 编程开关 | 打开编程开关，应听到“嘀-嘀-嘀-”提示音，编程灯亮，进入编程状态 布防灯、防区灯全部熄灭 拨号停止，报警声停止 30秒无操作，应有“嘀-嘀-嘀-嘀-”提示 关闭编程开关，编程灯熄灭，“嘀-嘀-”提示 编程开关关闭后，16个键盘无效 |  |  |
| 学习、删除探测器 | 所有防区应全部可学习探测器 每个防区应最多可学习4个探测器 学习完毕后，应测试是否可正常报警 删除操作时，将删除1个防区内所有探测器 |  |  |
| 学习、删除遥控器 | 最多可学习16个遥控器 学习完毕后，应测试是否可控制主机 删除操作时，将删除所有遥控器 按“确定”键后，1.5秒内无发射，则需要重新按“确定”键，才可学习 |  |  |
| 留守防区 | 第1防区默认为留守防区，不可更改 设置后，按遥控留守布防，防区指示灯应符合设置，且应触发有线防区或者探测器测试 |  |  |
| 外出延时 进入延时 | 在000 ~ 255内，任意挑选三个数字，设置为外出时间，按布防测试时间是否符合 外出延时内，布防灯应闪烁，并且每秒有提示音 外出延时完毕后，应立即进入布防 在 000 ~ 255内，任意挑选三个数字，设置为进入时间，布防后，触发探测器或有线防区，测试时间是否符合 进入延时内，报警防区的指示灯应闪烁 进入延时完毕后，应立即报警 |  |  |
| 报警 | 触发遥控器紧急报警，8防区闪烁，且不延时，立即报警 触发有线8防区，则防区灯闪烁，且不延时，立即报警 报警状态下，应不影响新警情的接收 报警持续时间10分钟，有新的警情则重新计时10分钟 报警状态下，无法布防，可以撤防 有源警号应与本机喇叭同步 |  |  |
| 拨号 | 顺序拨打8组电话，循环三次 拨通后，发送30秒录音，之后进入20秒监听 拨号状态下，应不影响新警情的接收 拨号状态下，接收任何警情，拨号不会被挂断 拨号状态下，收到撤防信号，应立即挂机，撤防 断线状态下，应不拨号 号码中每个“#”号应延时3秒，使用电话测试仪测试 |  |  |
| 有线探测器 | 连接有线探测器，并测试是否正常报警 |  |  |

- 非法操作

| 检验项目 | 说明 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入、外出延时 非法数据 | 输入不等于6个的数字，应错误提示 输入 256 ~ 999内任意10个数字，应错误提示 输入的数字包含“#”号，应错误提示 |  |  |
| 留守防区设置 | 设置的防区包含“0”，应错误提示 设置的防区包含“9”，应错误提示 设置的防区包含“#”，应错误提示 |  |  |
| 设置电话 | 超过26位号码，应错误提示 设置为0个号码，应错误提示 |  |  |
| 对码 | 按“对码”键，再按 “*”、“#”、“存储”或者数字键，应错误提示，并退出对码状态 对探测器时，触发遥控器“布防”“撤防”，应无法对码 对遥控器时，触发探测器报警，应无法对码 |  |  |
| 删除 | “存储”键 ––>“9”键––>“删除”键，错误提示 “存储”键 ––>“#”键––>“删除”键，错误提示 “存储”键 ––> 多个数字键 ––> “删除”键，错误提示 |  |  |

- 交叉状态测试

| 检验项目 | 说明 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延时布防状态 | 延时布防内，触发紧急报警，布防灯长亮，停止提示音，进入布防状态，并立即报警 延时布防内，再触发布防，则重新计时 延时布防内，触发探测器或有线防区的普通报警，应不误报 |  |  |
| 延时报警状态 | 延时报警内，触发紧急报警，应立即报警 延时报警内，触发新的警情，不重新计时 延时报警内，布防键无效 |  |  |
| 报警状态 | 处于报警状态，应不影响新警情的接收 处于报警状态，10分钟后，报警声停止，再触发报警，应重新且立即报警10分钟 已设置进入时间，处于报警状态下，10分钟停止后，此时触发普通警情，应立即报警，不延时 报警同时电话断线，当电话线插入，报警声应不停止 |  |  |
| 编程状态 | 编程状态下，布撤防无效、报警信号无效 编程状态下，电话断线不报警 |  |  |
| 拨号状态 | 拨号状态不影响新警情的接收 拨号状态下，有新的报警，拨号状态不变，继续拨号，直到循环三次结束 拨号结束后，有新的报警，则重新启动三次循环拨号 电话分机处于使用状态，应能抢线 拨号结束后，应断开电话线，不影响电话分机的使用 |  |  |
| 监听 | 监听时，本机声音停止、 监听结束后，本机声音重新开启 监听结束后，如果已经报警超过10分钟，本机声音不再重新开启 |  |  |
| 报警 |  |  |  |

- 厂家密码测试

  - 输入“ 1 2 3 4 5 6 # 1 #” 后等待2秒，主机将复位并恢复出厂状态，此将删除所有电话、所有无线设备、延时为0、留守防区默认为1

  - 输入“ 1 2 3 4 5 6 # 1 #” 后，主机将布防两秒、报警两秒、撤防，拨号“1 2 3 4 5 6 7 8 9 0”

测试/日期：								审核/日期：