HT-110固定点防盗报警系统(3.1)使用手册

使  用  前 须 知

      - 编程操作前必须把”编程开关”拨向 “编程”位置,方能进行编程操作.拨向“关闭”位置，只能进行密码布、撤防录音操作。

      - 编程完毕，要把“编程开关”拨向“关闭”位置，否则，HT-110B用户主机各防区将不能工作，或被人误编程，造成程序错乱或删除。

      - 本系统必须按说明书要求正确安装，经检查无误后，方可接入电源。

      - 蓄电池的正极（+）连接红色正极线，负极端（—）连接黑色负极线。

      - 在安装连接线时，不要用金属物或用手碰击、触摸电路板上的电子元件器件。

      - 要设定公安110指挥中心报警电话号码前，首先应征求公安部门110同意，办好登记手续后，方可  将“110”号码存入本机。

      - 不要随意拆用户主机，以免发生意外和人为损坏。

      - 如用户主机发生故障，请持购机发票和保险修卡与销售代理商或我公司联系。

      - 定期进行例行检查，发现误操作或故障应既及时排除，以免有盗情不报警。

      - 机内备用电源容量有限，应以交流供电为主。

      - 本机适用于HT-110B(3.1版本)，HT-110B(3.1定时版本)

- HT-110固定点防盗报警系统概述

HT-110固定点防盗报警系统，是汲取当今科技成果，运用现代科学探测、发现犯罪的新一代技防产品。并经公安部检验合格。该系统采用坚固耐用的金属外壳和美国原装芯片，微电脑控制技术，是集传感探测，通讯、计算机于一体的智能化、全数码、多功能的新一代技防产品，该系统广泛应用于营业场所、企事业单位、居民别墅作为防盗、防抢、紧急求助自动报警，即可独立使用，也可与报警中心组成联网。

该系统由可编程智能用户主机、遥控器、手（脚）控开关、门磁、各种防盗探测器和电子警号组成。可与110报警管理中心电脑联网，组成一套先进的全方位科学技术安全防范网络。一旦发生警情，该系统立即通过电话把警情传输到用户设置的电话、手机、传呼机，同时向报警中心报告，中心联网电脑可通过电子地图、数据库、电脑语言提示，监听现场情况，显示发生警情的单位、地址、发案时间、所辖派出所警力分布，及时调动警力作出快速处理。

- 功能简介

- 八防区微电脑控制，主机自带键盘，16位液晶显示，编程操作一目了然；

- 八个防区实现有/无线兼容，每个防区可设置为有线报警，也可设置为无线报警；7、8防区为24小时紧急报警电话防区，8防区为无声报警，专为金融机构防诈骗而设置；

- 可预设8组报警电话号码，向110或生活小区联网报警管理中心报警，同时向主人的手机、传呼机报警；电话语言告知报警地点；

- 布、撤防上报功能：可设置本机在布、撤防时是否向报警中心台上报；

- 主机可根据不同警情，设置拨打不同受警者电话号码（接警中心、手机、电话、传呼机）；3.1定时版可设置定时布防、撤防时间。

- 智能识别主人是否接警，一旦接警，不在拨打该号码。

- 抢线拨号，优先报警功能：作案者企图打入电话占住报警线路行，系统自动抢线拨号报警

- 报警现场监听功能：从异地电话输入正确密码后，在报警监听范围内，能清晰地听到现场作案者的语音、人走动、挖、撬等动作声音；能远程通过电话遥控延长或提前结束监听时间及监听情况下撤防；

- 全新的人性化操作方法：所有功能设置为一键式快捷选择，无需记忆繁琐的操作说明，一看就会；

- 信息保护功能：用户录入报警电话和报警录音不掉电、不丢失；

- 与宏泰科技ADB2000接警中心管理软件组成电脑联网，无论是独户使用，还是联网报警，都可发挥该系统旧越的功能；

- 配各种无线（有线）防盗探测器、红外对射栅栏、烟感、燃气、玻璃破碎、紧急按钮、脚挑开关等传感器；

- 录音系统：预录20秒报警语言，可根据需要修改、重录、重放录音效果；

- 无线探测器（B型）电池欠压告警功能：无线红外探测器没电，主机发出欠压提示音；

- 通过无线遥控器，控制该系统布防、撤防或紧急报警，使用户在实际使用中方便快捷；

- 密码操作，确保系统安全：可通过异地电话密码遥控布防和撤防。

- 具有留守布防、外出布防两种布防方式，方便值班或留守人员的布/撤防选择。

- 具有标准有线紧急按钮接口、外接喇叭接口、具有外接电话线被剪断或短路自动报警功能。静音/警笛声报警转接开关。

- 自由式编码，方便、保密性强；数字双屏，万户同用互不干扰，万门组网集群。

- 接口短路自动保护和自恢复功能：一旦发生断路不会烧毁主机电源，具有电话线防雷击，保护，确保主机万无一时失；

- 电源交直流供电自动切换：高效长寿可充电池，平常涓流充电，交流停电自动转换，蓄电池放电极限保护，低压告警，确保系统万无一失；

- 整个系统可供防盗、防抢劫、防火、防流氓滋扰、防银行单据柜台诈骗等方位警情处理。

- 要部件名称及用途说

①机箱面盖。

②LCD 液晶显示屏：显示编程操作状况的数据和各种工作状态。

③各种功能的指示灯：

“报警”指示灯：当用户主机受理报警信息后发出报警，指示灯灰亮起

“外出布防”指示灯：当用户主机外受理外出布防操作时，指示灯会亮起，受理撤防操作时，指示灯熄灭。

“留守布防”指示灯：当用户主机受理留守布防操作时，指示灯会亮起，受累理撤防操作时，指示灯熄灭。

“交流”指示灯：当开启交流电源时，指示灯会亮去起。

“直流”指示灯，当交流电停电，自动切换到机内蓄电池供电，直流指示灯亮起。

“电话”指示灯：当用户主机受理报警信息并且占用电话线路自动拨号报警时，指示灯会亮起，正常情况下只是灯熄灭。

“欠压”指示灯：当电压低于额定值85%时，指示灯亮起。

“编程“只是灯：当编程开关向上拨，指示灯会亮起，可操作键盘编程；当编程开关向下拨，指示灯熄灭，无法进行键盘编程。

④录音话筒：用于拾取现场声音。

⑤箱盖锁。

⑥键盘：用于编程操作和布防/撤防操作。

⑦机箱底座。

⑧印刷电路板

⑨电源变压器：将交流电（市电）220V变成16.5V交流电。

⑩蓄电池：当交流电停电时，自动切换由蓄电池供电。

⑾无线信号接收电路板：用于接收本机编码相同的无线探测器发射     的报警信号。

⑿接收天线：用于接收无线电信号。

⒀引线连接端子（总共有26个端子）

AC端和AC端：接入16.5V交流电，两个端不分正负极。

BEL端和GND端：接警号，BEL端为正极，GND端为负极。

SW端和GND端：提供可关断电源，SW端为正极；GND为负极。

AUX端和GND端：替工第1~8防区探测器电源，，AUX端为正极；GND为负极（-）。

B1端和GND端：提供：B1接第1防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

B2端和GND端：B2接第2防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

B3端和GND端：B3接第3防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

B4端和GND端：B4接第4防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

B5端和GND端：B5接第5防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

B6端和GND端：B6接第6防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

B7端和GND端：B6接第6防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

B8端和GND端：B8接第8防区探测器信号端（+）；GND端为负极（—）。

L1端L2端：接市话线接线盒（通向电信局外线），不分正负极。

T1端和T2端：接用户电话机，不分布防或撤防。

⒁编程开关（ON/OFF）：当开关向上拨在“编程”位置时，可操作键盘编程；当开关向下拨“关闭”位置时，不能进行键盘编程，只能操作密码进行布防或撤防。

⒂语音录音芯片：可以录制20秒钟的话音。

⒃语音录音话筒（MIC）：拾取录制语音信号。

⒄录音按钮：按住录音按钮键，录音指示灯亮起，对准录音话筒预录报警语言，最长不超过20秒。

⒅录音指示灯：当您按住录音键，指示灯亮起，表示可以录音；松开录音按钮时，指示灯熄灭，表示停止录音。

⒆录音重放按钮：重放录制的20秒语言效果。

⒇电话外线检测三脚插座：用于选择是否检测与用户主机连接的报警电话被剪断并线、短路、断线等故障发生时，发出现场报警。当插在“ON”位置时，市话线路发生故障。插在“OFF”位置时，不会报警。

注：出厂时该插座已被插在“OFF”不报警的位置。

(21)散热器：用于稳压功率管的散热。注：在充电期间散热器会发热烫手，属于正常现象。

(22)报警声开关：向上拨为响警笛声，向下拨为静音。

(23)三脚跳插块：用于选择回路报警方式。出厂时，1至8防区均为开路报警。如要设置某防区为短路、开路都可以报警，可拨出该防区的对应三脚插块，插为“”即可。

(24)布防键。

(25)撤防键。

(26)紧急按钮：用于紧急报警。

(27)发射信息指示灯。

(28)复位键：停止报警功能。

四、接口功能及连接方法

- 电池连接线：红色为电池正极线（+），并且串接3A保险管，应与正极对接；黑色为电池负极（—），应与电池负极对接。

- 交流电接口（AC与AC接线端子）：接入16.5V交流电

- 报警输出口（BEL与GND接线端子）：提供10.5-13.5VCD直流电，推动警号发出报警声。警号正极线（红色）接至BEL端子，负极线（黑色）接至GND端子，注：所有接至警号供电端的总电流不超过3A。

- 不可关断的电源接口（AUX与GND接线端子）：为八个防区的防盗探测器提供0-14V电流电源，AUX为电源蒸饺，GND为电源负极端。

- 防区回路（B1.GND至B8.GND接线端子：B端子为防区回路信号正极端，GND端子为防区回路负极端（对地端子）。防区回路提供“开路”与“短路”报警功能、，如果回路设定为短路报警功能，所有回路末端须接2.2K欧姆电阻（包括未接探关或开关的防区回路也必须接上2.2K电阻）。手按开关或脚挑开关可直接与防区回路B与GND端连接，不分正负极端，如果需要安装多个手按开关或脚挑开关，可采用 串联接法：

- 市话线通讯接口（L1与L2接线端子）：HT-110B用户主机向外界发送报警信息或接受电话遥控都是经过市话线。通讯接口输入或输出的。该接口及本机所连续市话线路不允许并接电话机或者其他通讯设备。市话线接入L1与L2端不分正负极。

- 电话机通讯接口（T1与T2接线端子）：为实现报警优先功能，用户电话机（包括用户内部并接的电话分机）必须连接在T1与T2接线端上，不分正负极。如果用户电话没有按要求并接在电话机通讯接口（L1和L2）J及其线路上时会出现什么情况呢？当你将HT-110B用户主机印刷电路板上的电话外线检测三脚插座 设置在“NO”位置，拿起电话机手柄时，现场警会发出警报声并语音提示“电话线路故障”。

- 连接简图（见后页）

六、系统安装工艺要求

1、工程安装基本要求

  - 首先根据用户对所有防护区所需的防范要求制定防护方案，确定探头种类规格型号。

  - 根据现场环境，确定探头安装位置，走线方向。要求探头安装在 满足其探测可靠性条件下尽量隐蔽，不引人注目。布线尽量采用暗线方式，避免明线，即电缆应在天花板内走线或线沿墙顶角走线。走线要套金属软套管，以防老鼠咬断。

主机应放在较隐蔽且受探头保护区内，喇叭应装在声音最佳位置。喇叭箱应有防拆功能，紧急按甲一贯装在最方便位置。

根据上述要求设计施工图。图中要注明电缆男各色的不同用途。

  - 施工方案和工程图要求存档，以便日后维修检查之用。

2、施工工艺要求

（1）探头安装

——安装探头时，应注意探头与水平面的夹角和高，这对防护的范围有很大影响。

——应避免靠近热源。如年、热通风口，电热器、冷气机。

——探头对所防护的范围内应可直视，不能使用有遮挡物。避免安装在室外。

——探头接线须用四芯电缆线，不能使用二根二芯电缆代替，否则系统会失去防破坏功能，防拆开关到24小时防护区。

——烟感探头因去其内部电路有自锁特点,即一旦触发不可自行关断,因此主机有复位开关控制.

——震动传感应尽量紧固于所保护物体的表面，松动则失灵。

——玻璃破碎传感面向玻璃门窗安置。

——门控开关（磁控）应根据进入开门的最小角度确定安装位置。磁块与磁控开关的距离不能超过10mm

——注意使用备用电源（蓄电池）应保证电网停电期间主机正常工作。如本地经常停电或停电时间较长采用2个以上的蓄电池并联使用。

  - 主机安装

——主机通讯接口要直接接入市话线路，避免经分机转换。

——主机地线应良好接地，可提高抗干扰性。并选择干燥位置安装。

——注意使用备用电源（蓄电池）应保证电网停电期间主机正常工作。如本地经常停电或停电时间较长采用2个以上的蓄电池并联使用。

  - 接线要求

——严格依照接线图中四芯片电缆线中不同颜色线的用途分别连接。禁止使用同色芯线的电缆线，禁止在同一个系统8个防区回路电缆中同色芯线用于不同用途。

——电缆线终端接头要求脱皮裸铜长度要与接线端口插入深度一致，裸铜线要绞合拧紧，无断股后插入端口，拧紧端口上压线螺丝，并可承受一定拉力（视线径而定）。

    - 施工注意事项

（1）交流电源、蓄电池、电话线必须在整个系统安装工程检查无误之后方可接入主机。

（2）工程安装由电气专业施工对实施。

（3）本章提出的施工要求仅针本系统施工而言，并全部施工规则。有关详细内容要按照国家有关标准规定执行。

  - 本系统属于非防暴型，不可直接用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险场所——即有一定浓度的易爆蒸汽体、粉尘、纤维的场所。用户决不可擅自在此环境中设置主机或探头。必须在专业人员指导下按照国家有关规定对系统采取防暴措施，并经防暴中心批准后方可设置防区。

七、编程操作

将本机设置在撤防状态，打开“编程开关”“编程”指示灯亮起，即可进行项目编程。

所有编程项目完成后，必须将“编程开关”关闭，“编程”指示灯熄，否则，各防区不能工作。或被人误编程，造成程序混乱或删除。

1、存储普通接警电话号码

（1）、1至8防区报警时都要向这组号码报警：

操作方法：按两下 【电话号码】键液晶显示代表第二组电话的“2”）

再按【2 】【1】【1】【6】【8】【6】【5】

举例注解：2116865  * *

防区设置标志。

第二组普通接警电话2116865，1至8防区报警时都要要秒年个电话号码报警

- 根据需要，设置某防区不拨打这组电话号码：

操作方法：按两【电话号码】键 （液晶代表第二组电话的“2”）

再按 【2】【1】【1】【6】【8】【6】【5】【*】【*】【5】【6】【确认】

  - 举例注解：2116865   **  56

第5、6防区不向2116865电话报警；第1、2、3、4、7、8防区

要向2116865电话报警

防区设置标志

第二组普通按警电话2116865（不与接警中心台练网，此组电话可设第一组

注：存第3组按三下【电话号码】键，按以上操作方法，存储2-7组电话号码；

如本机要通过内线总机拨出接警电话，需在接警电话前加“0”或“9”，操作方法为按【电话号码】键【0】【振铃停顿】（按一下，停顿3秒，按二下，停顿6秒，用户可根据内线总机拨“0”后的停顿时间灵活设置），再输入接警电话，最后按【确认】。

2、删除和修改电话号码

要删除某组电话号码，按几下【电话号码】键，液晶显示该组电话号码，再按【#/删除】【确认】键；要修改电话号码，只要重复电话号码存储操作，新号码自动覆盖旧号码。（以上操作均需打开“编程开关”，操作完毕关闭）。

3、外出布防及留守布防的防区设置

为方便用户在防区内有留守（主人在家或值班）人员和无留守人员，设置为外出布防或留守布防。

- 外出布防：防盗区内无留守人员，设置为外出布防，所有防盗区内都可以接收探测器发出的报警信号。

- 留守布防：即部分布防。某一防盗区内有留守人员，可设置为留守（值班）人员的防盗探测器解除警戒状态，其余防盗探测器仍处于警戒状态。

- 紧急报警防区：7、8防区为24小时紧急报警区，不受外出布防和留守布防控制，无须设置。7防区为有声报警防区，专为防诈骗而设置。

操作方法：按 【防区】，再按【1】【2】【3】【4】【5】【*】【2】【3】【4】【5】【确认】

举例注解：  123456  *  2345

留守布防防区，其中无填入“#”， 留守布防防区。其中无填入的第1、6防区为有留守人员，探测器不起作用，第2、3、4、5防区处理警戒状态。

外出布防与留守布防的分类标志。标志前为外出布法防防区，标志后为留守布防防区。

外出布防防区，第1、2、3、4、5、6防区处于警戒状态。

4、防区进入及外出延时时间设置

（1）进人延时：防区在布防警戒状态下，从检测到入侵信息开始，有00-99秒自由设置延时报捷时间。

（2）外出延时：本机收到布防指令后，有00-99秒自由延时进入警戒状态。

操作方法：按【延时】键，再按【1】【0】【3】【0】【确认】

举例注解：10  30

布防后，防区延时30秒进入警戒状态。

人员进入防区后，本机延时10 秒，才发出报警（不需要延时，可填入00，可立即报警）

5、异地电话遥控布/撤防操作密码设置

密码为4位数，出厂设置为“1234”

操作方法：按【密码】键，再按【1】【2】【3】【4】【确认】

注：要修改密码，按以上操作，新密码自动覆盖旧密码，以最后一次输入为准。

6、振铃次数设置（电话遥控布/撤防）

- 本机可接收异地电话遥控布/撤防，当本机连续接收几次电话振铃后，自动摘机接收异地电话遥控。

- 不接收振铃信号，取消异地电话遥控功能，填入“00”

- 输入振铃次数小于10，前面加“0”，如振铃次数为5次，应输入05

操作方法：按【振铃】键，再按【0】【5】【确认】

HT-110B（3.1定时版）定时布/撤防操作方法：

5种时间设置操作步骤：

1、先设置当前时间；

2、接着设置防区进入延时、外出延时时间；

3、最后设置定时布防时间、定时撤防时间。

操作方法：

按键，再按

核对：5种时间设置是否正确，可即时核对，按一下键，显示屏显示：

八、本机与接警中心台联网的功能设置

1、存储接警中心台电话号码

不与接警中心台联网，不需作此项操作。

操作方法:按一电话号码下键(液晶显示代表第一组的”1”)再按【2】【9】【9】【6】【5】【5】【3】【*】【5】【8】【5】【8】【*】【*】【3】【4】【5】【确认】

举例注解:2996553   *  5858   **   345

第3、4、5防区不向中心2996553电话

报警；第1、2、6、7、8防区要向中心台

2996553电话报警。如果1-8防区都要向中                      心台报警，在按“**”后直接按【确认】

防区设置标志

接警中心台通讯密码（可自由设定）

四位通讯密码标志

第一组接警中心台电话号码

2、本机主叫电话号码及电子地图编号设置

此项编程，专为本机与公安110、生活小区等接警中心台联网而设置及编程，报警时，中心台电脑电子地图显示本机所在的地理位置及编号，电脑显示用户的数据库。电子地图编号也是接警电脑中的“用户识别码”。

操作方法：按八下【电话号码】（液晶显示“8”）

再按 【0】【2】【1】【1】【6】【8】【6】【3】【0】【0】【0】【1】【确认】

举例注解：0 2116865 0001

本机在报警中心台地图内的编码0001（4位数）

本机连接的电话号码

电话号码不足8位，需加“0” 至8位

3、布防、撤防上报接警中心台

操作方法：按 【防区】键，再按【1】【2】【3】【4】【5】【*】【2】【3】【4】【5】【*】【确认】

举例注解：  123456  *  2345  #

布/撤防上报接警中心台标志，如不填写入“#”，布/撤不上报。

留守布防防区。其中无填入的第1、6防区为有留守人员，探

测器百微不 起作用，第2、3、4、5防区防盗探测器均起作

外出布防与留守布防的分类标志。标志前为外出布法防防区，

标志后为留守布防防区

外出布防防区，第1、2、3、4、5、6防区均处于警戒状态。

九、用操作步骤

- 安装无线门磁探测器：

- 首先将要安装门磁的门（窗）位擦干净，取掉底部的双面胶保护层，将无线门磁发射器安装在固定的门（窗）框上，磁块安装在活动的门扇（窗）上；

- 发射器指示灯一侧与磁块对应、上下对齐，两者距离不得大于1公分；

- 安装完毕后，即开门测试，开门瞬间“发射指示灯”闪亮，表示门磁发射报警信号；如果“欠压发射灯”亮起，表示门磁电池更换。

2、安装红外探测器：

将无线红外探测器电池装好，打开电源开关（向左方向拨动），选择距地面1.8-2米的适当位置安装好，透镜对准监控现场所，此时如有人走动，红灯亮起，表示已探测到目标，并发射信号。如红外探测器探测到目标时红灯不亮，表示电池缺电，请立即更换新电池。

3、布防：

  - 使用遥控器布防：按一下遥控器上【布防1】”布防指示灯亮起，液晶显示进入防盗布防状态的防区，并发出“嘀嘀”提示音，提示布防人员必须在延时时间内离开防区；按一下遥控器上【布防2】键，留守布防指示灯亮起，液晶显示留守布防防区号，并发出“嘀嘀”提示音，提示布防人员必须在延时间内离开防区。

  - 通过面板进行留守布防及外出布防操作。

A、外出布防

按一下【密码】键，再按【1】【2】【3】【4】【确认】（注：“1234”是4位密码，“1”为“外出布防”代码），此时“外出布防”指示灯亮起。液晶屏上显示外出布防防区号。

B、留守布防

按一下【密码】键，再按【1】【2】【3】【4】【确认】（注：“1234”是4位密码，“1”为“外出布防”代码），此时“留守布防”指示灯亮起。液晶屏上显示外出布防防区号。

  - 异地电话密码布/撤防

通过异地电话拨打本机连续的电话号码，经过所设定是几次振铃声后，本机自动摘机，发出“嘀嘀”提示音，用户必须马上在电话机键盘上输入正确的4位密码，本机会发出较长的提示音，说明所输入的密码正确，接着按“2”进行遥控布防，并有提示音，（按“8”进行遥控布/撤防，并有提示音）。如果密码不正确，将没有提示音，不用挂机，重新输入正确密码和布/撤防代码。

4、撤防

  - 通过遥控器撤防

按一下遥控器的 键，本机发出撤防提示音，布防指示灯熄灭，液晶显示屏上7、8。

  - 通过本机面板撤防

按一下【密码】键，再按【1】【2】【3】【4】【确认】（注：“1234”是4位密码，）本机发出撤防提示音，布防指示灯熄灭，液晶屏上显示7、8。

  - 异地电话密码遥控撤防：拨通本机连接的电话，听到提示音，输入密码，听到3秒的提示音，即按“8”，本机会发出撤防提示音，表示撤防成功。

5、防盗报警

各防区进入布防后，当某防区有非法入侵时，液晶显示屏相应的防区号不停地闪烁，同时发出警笛声（第8防区除外），同时拨出电话报警。接警人员在电话里先听到预录的报警语言后自动进入报警现场监听3分钟，要提前结束监听，直接挂机或在电话机键盘上按4下“0”键；如果因其它原因引起误报，用户可在接警监听时，在电话机键盘上按4下“7”，本机立即撤防、停止报警。用户电话接警后，须按“0”确认，本机将不再重拨。

6、紧急报警

本机第7、8防区设置为紧急报警防区，不受布/撤防控制。凡使用遥控器紧急报警的为第7防区，响报警声；第8防区单位有线紧急报警防区， 专为银行等金融营业柜台单据诈骗而设置，触发报警时，现场不发出警笛声，暗中通过电话自动向保卫部门或接警中心报警。

7、预录报警语言

（1）打开“编程开关”，按住   录音   键，录音指示灯亮起，对准面板小孔预录报警语言，最长不超过20秒，录音完成后关闭编程开关。

（2）重放录音效果：按住  放音  键，本机内喇叭重放录音内容，如录音效果不好可重西年录音，新录熔炉的语言自动覆盖前面录音内容。删除录音内容，按一下  录音  键，录音内容即被删除。

8、电话外线防破坏功能

（1）按“连接简图”完毕，经检验无误后，方可开机，“外线检测”开关设置在“开”的位置，一旦电话外线被剪断或短路，本机立即发出报警声，液晶显示屏显示“P”，必须修复电话外线或关闭“外线检测”开关，才能复位。

（2）关闭“外线检测”开关，本机将不进行外线检测。

9、报警响声选择

将开关设置在“响声”位置，报警时现场响起了警笛声；设置在“静音”位置，报警时现场警笛不响，只是通过电话自动向预设的电话报警。

十、核对编程项目

必须打开编程开关，才能查阅（报警信息除外），操作完毕要关闭编程开关。

- 查阅电话号码

按一下【电话号码】键，查阅第一组电话号码，按二下，查阅第二组，以此类推，查阅八组电话号码。

要查看该组电话号码拨打的防区，按【确认】键翻看下一页。

- 查阅“外出布防”和“留守布防”防区号

按一下【防区】键，液晶显示：上行显示外出步伐号，下行显示留守布防的防区号。

- 查阅“外出延时”和“进入延时”

按一下 【延时】键，液晶显示：前两位数表示进入延时时间（秒），后面年两位数表示外出延时时间（秒）。

- 查阅异地电话有遥控操作密码

按一下【振玲停顿】键，液晶显示所设是振铃次数。

5、查阅异地电话遥控操作密码

按一下【密码】，液晶显示四位密码。

6、查阅报警信息

关闭“编程开关”，按“报警信息”键，可查阅前10个已报警的防区号。

十一、主要技术参数

- 数字录音片录音、预录音时间〈20S，不掉电。

- 双音频电话拨号标准频率：低频群697、770、852、941Hz；高频群1209、1336、1477、1633H，频偏：不超过1.5%。

- 电平：低频群—9dbm 3dm ,高频道—dbm、3dbm 。

- 由皆波、互调引起的总失真度：比基波电平至少低20db,信号极限长： 〉40ms 位，

发放参加数当量：〈 15db 。

- 外出延迟（exit delay ）：0至99秒可编程。

- 进入延迟（exit delay ）：0至99秒可编程

- 传感器电源接口：普通接口：输出DC12V，100MA。

- 外接警号：12V有源警号(110db)。

- 报警时现场监听时间：3分钟。

- 报警触发方式：防区回路开路报警。3.1版机型防区回路可开路、短路报警。

- 环境适应性：温度为-10℃~+45℃，相对湿度不大于95%。

- 电源：交流220V，5VA；电池12V/7AH

- 外形尺寸：260×mm×255mm×80mm

十二、注意事项

  - 编程操作前必须把“编程开关”拨向“开”位置，方能进行编程和查阅操作；操作完毕，要把“编程开关”拨向“关”位置，否则，本机各防区将不能工作，或被人误编程，造成程序错乱或删除。

  - 每项操作完成后，如没有按“复位”键，2分钟后自动复位。

  - 本机只适用于双音频拨号的电话网络。

  - 具有电话外线断线、短路报警功能（用户根据需要设置），一旦电话线被剪断或短路不论是否布防均会发出报警，报警指示灯闪亮。此时遥控器不能解除，请检查电话外线。

  - 本机具有静音报警开关，请确认开关状态是否符合您是要求，以免报警时不发出报警声。

  - 定期进行例行实验，发现故障及时排除。

  - 注意观察无线红外探测器指示灯是否符合正常闪亮，不亮为缺电，无线门磁指示变为绿色并长亮为缺电。请及时更换电池。

  - 本机警笛响后，如无“复位”，报警声响20分钟后自动停止报警。

  - 本机备用电池容量有限，应以交流电供电为主。

10、  无线遥控器禁止重摔或浸水，当遥控距离缩短时应更换电池，确保遥控有效。

11、本公司负责对产品质量保修一年。

十三、出厂设置（用户可自行修改）

- 布/撤防密码：1234             4、外出布防防区：1~6防区，7、8防区为24小时

- 进入延时：00（秒）            5、留守布防防区：1、2防区，

- 外出延时：05（秒）            6、振铃：00（次）

7、1~8防区回路为开路报警

十四、无线探测器、门磁防区编码方法

操作方法：

1、无线探测器

（1）先编地址码：根据所配报警主机的编码（地址码，合格证上打“√”的数字），将“地址码插块”按主机编码（地址码）插在相应“L”或“H”位置，其余的插块拨掉或断开。（见图一、二）例：主机合格证上“L”栏中打“√”的数字是“2、3、7、8”，应把地址码插块“2、3、7、8”上的插块插在“L”与中间插针上（不能插在“H”与中间插针上），其余的插块拨掉或断开。

（2）再编防区码：拨出“编防区三脚插块”，按图二“红外探头防区设置”表设置相应的防区。

2、无线门磁

（1）先编地址码：打开无线门磁外壳。无线门磁中的“地址码插块”1至8数字顺序是从上而下（见图三），根据每台主机的编号（地址码），拨出“三脚插座”插到相应的“三脚插块“中。

（2）再编防区码：拨出“编防区三脚插块”，按图四“门磁防区设置”表设置相应的防区。

3、工作模式：改变工作模式“插块”位置，可选择探测器周期性发射报警信号的间歇时间约50秒。平时有人经常在探测器监控区内活动，插在此位置可达到省电效果。（出厂时设在“测试”位置）。

常见故障排除

操作不正确，可能会导致系统工作不正常。如本产品有下述现象，请按下表所述要领进行检查。

| 故 障 现 象 | 可能出现的原因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 接通交流电源时，“电源”指示灯没有亮起 | 电源开关没打开 | 打开主机电源开关 |
|  | 交流电插座松驰或已损坏 | 更换新的交流电源插座 |
| 不能进行功能设置 | 编程开关置于“关”位置 | 编程开关拨到“开”位置 |
| 不能拨号 | 编程开关设置在“开“位置 | 编程开关设置在“关”位置 |
|  | 电话“话机线”和“外线”插错 | 把“话机线”和“外线”调换位置 |
|  | 电话号码输入错误或未存入电话号码。 | 重新存入正确电话号码 |
|  | 电话外线故障 | 排除外线故障 |
|  | 报警防区设置不拨打这组电话 | 重新设置拨打电话的防区 |
| 主机一直报警、遥控器无法解除 | 电话外线故障、显示屏显示“P” | 排除外线故障 |
|  | 在主机没接入电话外线前,外线检测开关置于“开”位置，显示屏显示“P” | 接入电话外线或将外线检测开关置于“关”位置 |
|  | 没使用的有线防区的短路线没接或接触不良 | 接好有线防区的短路线 |
| 主机不能报警 | 响声/静音开关处于“关”的位置 | 报警声开关拨到“开”的位置 |
|  | 探测器、门磁没发射报警信号 | 检查探测器、门磁是否正常工作 |
| 红外探测器不探测或探测反应慢 | 探测器电池缺电或电池弹片锈蚀 | 更换电池或清除锈蚀 |
|  | 探测器电源开关没打开 | 打开电源开关 |
|  | 探测器处于“正常”状态，第一次触发报警后需等50秒才进入第二次工作状态。 | 测试时，工作模式设置在“测试”位置 |
|  | 探测器编码不正确 | 重新校对编码(见15页) |
| 红外探测器灯亮，但主机不报警 | 探测器与主机编码不一致 | 按编码方法重新编码 |
|  | 主机没有布防 | 主机处于布防位置 |
| 红外探测器探测距离近 | 红外管表面有脏 | 用棉花球粘酒精清洗红外管镜面 |
|  | 探测器角度安装不正确 | 重新调整角度和方向 |
|  | 电池缺电 | 更换电池 |
|  | 灵敏度调节置于低档 | 把灵敏度调节于高档 |
| 红外探测器工作几个月后突然连续误报 | 探测器电池没电 | 更换电池 |
| 无线门磁不报警 | 欠压灯亮，电池缺电 | 更换电池 |
|  | 门磁发射器与磁块两部份距离太远 | 门磁两部份距离设在1公分以内 |
|  | 无线门磁发射器与主机编码不一致 | 按编码方法重新编码 |
| 遥控器遥控距离近或不能遥控 | 遥控器电池弹片锈蚀 | 清除锈蚀 |
|  | 电池缺电 | 更换同型号电池 |
|  | 遥控器编码号与主机不一致 | 核对遥控器与主机的编码号 |
| 用户电话接警时听不到预录语音 | 语音被清除 | 重新录制报警语音 |

特别提示：

防盗报警系统必须由具备专业资质人员进行安装，并由有关安全保卫部门检验合格，方可投入正常使用！

特别提示：

防盗报警系统是人防、物防的 一个补充。技防、人防、物防一个不能少，请配备值班人员，请加强物防设施的建设！

为了财产安全，切记定期检查报捷系统是否可靠运行！

特别提示：

无线防盗报警系统是利用无线电波进行传送盗情信息的产品，即使在其范围以内，但是电波传播条件比较恶劣的场所（如建筑物的阻隔，金属制的门窗，附近电子电器产品的干扰等），或电波传送不到的地方，请在有效范围内使用无线报警系统，定期检查无线传输的可靠性！

特别提示：

本系统的门磁开关、部分红外探测器采用内置普通电池供电，请注意及时更换内置电池！

说明书版次：1.4版